## Slide 1
Министерство образования Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский топливно-энергетический колледж
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2, 3 курсов
«Молодежь. Наука. Творчество»
Применение методов аналитической химии при изучении состава талой воды
(Секция «экология, биология, химия»)
Выполнили:
Ахтямова Г.А., Захарова А.В.
Студенты 2 курса, группы 2Т,
специальность 13.02.05
Научный руководитель:
Яхина Р.В.
преподаватель химических дисциплин

## Slide 2
Актуальность: в воде содержится очень много загрязняющих веществ, поэтому необходимо правильно подготовить воду на ТЭЦ для котельных установок
Цель проекта: изучить основные методы аналитической химии при водоподготовке на примере изучения химического состава талой воды, как источника сырья для ТЭЦ.
Задачи:
рассмотреть основные методы аналитической химии применимые при качественном определении состава воды
2. провести экспериментальное определение химического состава талой воды
3. подобрать наиболее эффективные методы для водоподготовки.

## Slide 3
Основные аналитические методы анализа
количественный анализ
определение концентрации или массы веществ
качественный анализ
обнаружение и идентификация компонентов анализируемого образца
Титриметрический анализ
основан на точном измерении количества реактива
Гравиметрический анализ
основан на точном измерении массы вещества

## Slide 4
Гравиметрический анализ
Весовой анализ, один из важных методов количественного химического анализа, основанный на точном измерении массы вещества. Определяемое вещество обычно выделяют из анализируемой пробы в виде малорастворимого соединения известного постоянного химического состава.

## Slide 5
Титриметрические методы анализа
Комплексонометрический метод.
Основан на реакции образования прочных, хорошо растворимых в воде внутрикомплексных соединений ионов металлов с аминополикарбоновыми кислотами. Использовали при определении жесткости воды.
Окислительно-восстановительный метод. Перманганатометрия.
Использовали для определения окисляемости талой воды. Под окисляемостью воды понимают способность веществ, содержащихся в воде, реагировать с окислителем

## Slide 6
Титриметрические методы анализа
Комплексонометрический метод.
Основан на реакции образования прочных, хорошо растворимых в воде внутрикомплексных соединений ионов металлов с аминополикарбоновыми кислотами. Использовали при определении жесткости воды.
Окислительно-восстановительный метод. Перманганатометрия.
Использовали для определения окисляемости талой воды. Под окисляемостью воды понимают способность веществ, содержащихся в воде, реагировать с окислителем

## Slide 7
Экспериментальное определение химического состава талой воды
В своем исследовании мы определили
следующие показатели:
Определение жесткости талой воды
Содержание сульфат-ионов
Содержание хлорид-ионов
Щелочность талой воды
Окисляемость талой воды
Содержание катионов кальция
Содержание катионов магния
Для анализа взяты 2 пробы:
Проба 1 – талая вода возле проезжей части
Проба 2 - талая вода на детской площадке

## Slide 8
Подготовка к работе. Фильтрование образца талой воды

## Slide 9
Жесткость талой воды
 | Проба 1 | Проба 2
V(трилона Б), мл | 0,7 | 0,2
V(пробы), мл | 100 | 100
Жесткость, мг-экв/л | 0,7 | 0,2

## Slide 10
Chart: 
проба 1 | 0.7
норма | 1.5
проба 2 | 0.2
Жесткость талой воды

## Slide 11
 | Проба 1 | Проба 2
V(BaCl2), мл | 100 | 100
V(пробы), мл | 100 | 100
Сульфат-ионы, мг/л | 212 | 199
Chart: 
проба 1 | 212
норма | 500
проба 2 | 199
Содержание сульфат-ионов

## Slide 12
 | Проба 1 | Проба 2
V(HgNO3),мл | 1,5 | 1,0
V(пробы), мл | 100 | 100
Хлорид-ионы, мг/л | 354,5 | 300,0
Chart: 
проба 1 | 354.5
норма | 350
проба 2 | 300
Содержание хлорид-ионов

## Slide 14
 | Проба 1 | Проба 2
V(HCl),мл | 1,0 | 0,7
V(пробы), мл | 100 | 100
Щелочность, мг/л | 5,73 | 5,97
Chart: 
Проба 1 | 5.73
норма | 7.5
проба 2 | 5.97
Определение общей щелочности

## Slide 15
 | Проба 1 | Проба 2
V(H2SO4),мл | 5 | 5
V(KMnO4),мл | 20 | 20
V(H2C2O4),мл | 20 | 20
V(пробы), мл | 100 | 100
окисляемость, мг/л | 3,4 | 3,0
Chart: 
проба 1 | 3.4
норма | 5
проба 2 | 3
Определение окисляемости талой воды

## Slide 17
Содержание иона | Проба 1 | Проба 2
Содержание иона кальция | 0,70 | 0,20
Содержание иона магний | 0,30 | 0,25
Содержание ионов кальция и магния
Chart: 
| кальций | магний
проба 1 | 0.7
проба 2 | 0.2
проба 12 | 0.3
проба 22 | 0.25

## Slide 18
Заключение
Изучили основные методы аналитической химии – количественный и качественный анализ
Экспериментально определили состав двух проб талой воды
Пробы подходят для водоподготовительных процессов на ТЭЦ, при условии, что будут проведены дополнительные меры по очистке воды.
Очистка от хлоридов - сорбционные фильтры для очистки воды. С помощью фильтрации воды через засыпку активированного угля или других пористых материалов достигается необходимое качество воды
Очистка от сульфатов – использование методов, основанный на использовании алюминийсодержащего реагента и нейтрализации.